Ρυθμίσεις πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών στα Windows 8/8.1

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον 802.1x client SecureW2 .

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμή εργασιών/taskbar. Επιλέξτε το Άνοιγμα Κέντρου δικτύου και κοινής χρήσης/Open Network and Sharing Center. (εικ. 1)

Εικόνα 1

Στο παράθυρο που ανοίγει, κάτω από το Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου/Change your network settings, κάντε κλικ στο Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου/Set up a new connection or network. (εικ. 2)

Εικόνα 2

Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει πατήστε στο Μη αυτόματη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο/Manually connect to a wireless network, και στη συνέχεια Επόμενο/next. (εικ. 3)

Εικόνα 3

Στο παράθυρο της μη αυτόματης σύνδεσης, στο πεδίο Όνομα δικτύου/Network Name, πληκτρολογούμε το eduroam, και επιλέγουμε ως Τύπο ασφάλειας/Security type το WPA2-Εταιρικό/WPA2-Enterprise και ως Είδος κρυπτογράφησης/Encryption type το AES. Από τις επιλογές επιλέγουμε μόνο την Έναρξη της σύνδεσης αυτόματα/Start this connection automatically. Πατάμε Επόμενο/Next. (εικ. 4)

Εικόνα 4

Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης/Change connection settings. (εικ. 5)

Εικόνα 5

Στην καρτέλα Ασφάλεια/Security επιλέγουμε SecureW2 EAP-TTLS στο πεδίο Επιλογή μεθόδου για έλεγχο ταυτότητας δικτύου/Choose a network authentication method και κάνουμε κλικ στις Ρυθμίσεις/Settings. (εικ. 6)

Εικόνα 6

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x. Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή New. Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - eduroam στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί OK. Πατήστε στις Παραμέτρους/Configure. (εικ. 7,8)

Εικόνα 7

 
Εικόνα 8

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2: (εικ. 9,10,11)

Εικόνα 9

Εικόνα 10

Εικόνα 11

Στην τελευταία καρτέλα User account πληκτρολογήστε τα στοιχεία username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Σερρών. (εικ. 12)

Εικόνα 12

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης κάντε κλικ το εικονίδιο δικτύου της γραμμής εργασιών/taskbar. Απο την πλευρική στήλη που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το δίκτυο eduroam και πατάμε Σύνδεση. (εικ. 13)

Εικόνα 13

Αν όλα ρυθμίστηκαν σωστά θα συνδεθείτε επιτυχώς και θα έχετε πλήρη και κρυπτογραφημένη ασύρματη σύνδεση!